КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН

ПЕСЬЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПЕСЬЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 10 января 2013г.                       № 1

с. Песьяное

Об утверждении схемы теплоснабжения

поселений Песьянского сельсовета

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом Песьянского сельсовета, Песьянская сельская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить схему теплоснабжения поселений Песьянского сельсовета, согласно приложению к настоящему решению.

2.Данное решение опубликовать в газете Администрации Песьянского сельсовета «Семейная весточка»,  разместить на официальном сайте Администрации  Куртамышского района Курганской области

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Песьянской сельской Думы Немзорову О.М.

Глава  Песьянского сельсовета                                                                  В.Н. Черепанова

Приложение к решению

Песьянской сельской Думы

от 10 января 2013 года № 1 «Об утверждении схемы теплоснабжения поселений Песьянского сельсовета»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Песьянского сельского поселения Куртамышского района является: Федеральный закон от 27июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений Песьянского сельсовета; Генеральный план поселений сельсовета, Схема территориального планирования Песьянского сельсовета Куртамышского района.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

II.  Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Песьянского сельсовета тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

II. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Общие сведения о муниципальном образовании.

Песьянский сельсовет  входит в состав Куртамышского района Курганской области и является одним из 20 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселений сельсовета на 1января 2013 года – 25110 га.

В состав  Песьянского сельсовета входят 4 населенных пункта: с. Песьяное, д. Ключики, д. Степное, д. Лебяжье.

Административным центром поселения является с. Песьяное.

Численность населения Песьянского сельского совета на 1января 2013года – 1296 человек.

Территория Песьянского сельсовета расположена в центральной части Куртамышского района Курганской области, представляет собой равнинную лесостепную полосу с незначительными колебаниями абсолютных отметок.

Поверхность территории сельсовета характеризуется слабоволнистым мало расчлененным рельефом, изрезанным замкнутыми чашеобразными западинами.

Поверхности террас ровные, частично заболоченные, изрезаны мелкими озерками и реками.

Переход надпойменных террас в водораздельное плато фиксируется в рельефе довольно крутыми склонами высотой 5-10 м, часто прорезанными оврагами и промоинами.

Территория характеризуется континентальным климатом, который формируется под воздействием азиатского антициклона и южных циклонов, перемещающих с Черного и Каспийского морей. Летом в связи с прогревом подстилающей поверхности и значительным испарением возрастает роль конвекции.

Среднемесячная температура июля, самого теплого месяца +19.0○С. Самая низкая температура отмечается в январе, среднемесячная температура -17.7○С.

Абсолютный минимум температур - 49○С. Абсолютный максимум + 41○С.

Средняя дата первого заморозка отмечается 14 сентября, последнего – 23 мая.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 113 дней.

Продолжительность отопительного сезона составляет в среднем около  200 дней.

В марте максимальная высота снежного покрова достигает 29 см. Число дней со снежным покровом составляет 161 день.

Максимум относительной влажности приходится на декабрь – 82%, минимум наблюдается в мае – 59%.

Ветровой режим на  территории формируется под влиянием основных циклонов и антициклонов, стационирующих над Северной Атлантикой и над континентом Европы.

В целом за год преобладают ветры западных и юго-западных направлений, наибольшую повторяемость они обнаруживают в теплый период года (IV-X), наименьшую повторяемость во все сезоны года имеют ветры северо-восточных и восточных направлений.

Среднегодовая скорость ветра 3.2 м/с. Самые большие скорости ветра наблюдаются весной, в мае (4.0 м/с), наименьшие в августе (2.6 м/с).

2. Сведения о котельных по поселениям.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – ОАО «Современные коммунальные системы».

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Песьяное |
| 1 | Школьная | с. Песьяное | 0,7 | 140 |

Теплоснабжение (отопление, горячее водоснабжение) Песьянского  сельсовета осуществляется:

- в частных и многоквартирных домах  от печей и котлов на твердом топливе (дрова), горячее водоснабжение - от электроводонагревателей;

- в с. Песьяное отопление средней школы, ФАПа, детского сада, почты, и Администрации сельсовета осуществляется от школьной котельной (схема теплоснабжения – приложение 1), топливо – каменный уголь. Горячее водоснабжение – от электроводонагревателей.

3. Перспективное развитие сельских поселений.

Население Песьянского сельсовета в настоящее время стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2030 г.) и 1-ой очереди (2015 г.) будет составлять, соответственно, 1300 и 1350 человек. Соответственно, сохраняется население в населенных пунктах Песьяное, Ключики, Степное, Лебяжье. Население с. Песьяное составляет порядка 50% от численности всего населения Песьянского сельсовета.

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Село Песьяное и деревни Ключики, Степное, Лебяжье имеют в настоящее время электрические системы инженерного обеспечения,

4.  Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах топлива.

Данные для расчета:

Электроэнергия – 1 КВт/ч стоит 5,8 руб.; 1 КВт/ч – 3,6 МДж тепла;
дрова - 3,900 КВт/кг, стоимость 1 кг. – 1,58 руб.;
уголь каменный - 5,800 КВт/кг, стоимость 1 кг. – 2,6 руб.;
природный газ - 10,000 КВт/м3, стоимость 1 м3 – 2,96 руб.

| Наименование топлива | Стоимость 1 МДж тепла, руб. |
| --- | --- |
| Электроэнергия | 1,42 |
| Дрова | 0,41 |
| Уголь каменный | 0,45 |
| Природный газ | 0,29 |

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива.

5. Перспективное теплоснабжение.

Существующая многоэтажная застройка и частные дома будут снабжаться по прежней схеме теплоснабжения – индивидуальное местное отопление. Объекты культуры и образования будут снабжаться по прежней схеме централизованно от школьных котельных.

Строительство новых котельных нецелесообразно. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду её малой протяженности магистрали и доступности к ревизии и ремонту.

Трассировка и способ прокладки тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.